## Slide 1: 大震災発生時を想定した 公共施設シミュレーションプログラム （恩納村文化情報センター版） 9月14日
http://savemlak.jp/

## Slide 2: ■研修の流れ
http://savemlak.jp/
13:00～13:15 | 講座の趣旨説明
13:15～13:30 | 訓練の説明
13:30～15:30 | 体験編【震災訓練】
15:30～15:45 | 休憩
15:45～16:15 | 講評
17:00 | 終了

## Slide 3: ■本プログラムの特徴と目的
http://savemlak.jp/
東日本大震災の経験（と以前からの備え）への依拠
  東北大学附属図書館
  東北学院大学中央図書館
  宮城県図書館
  東松島市図書館ほか
防災専門家による監修
  鈴木光（総務省消防庁防災図上訓練指導員、防災ファシリテーター）
    T-メソッド（自治体危機管理研修所）の参照
リアルなシミュレーション体験による備えの不足への気づき
＋
気づきに基づく各図書館での備えの充実

## Slide 4: ■訓練の前提（地震）
発生日時
20○○年８月○日（ ）
発生場所
沖縄本島
図書館の所在地
恩納村（今、いる場所です）
発生内容
沖縄本島南西沖地震 M7.8
島内で最大震度６弱
恩納村では震度５
http://savemlak.jp/

## Slide 5: ■訓練の前提（公共図書館）
職員数：7名
常勤2名、非常勤5名／館長（1）、司書（1）、カウンター担当（5名）
利用者数：20名
図書館施設概要
建築 平成26年8月
建物面積 1,520m2 鉄筋コンクリート3階建（耐震性に問題はなし）
閲覧席 １階 ラウンジテーブル8
２階子供図書室 テーブル席 ９
成人図書室 テーブル席 ２９
平面図（別添参照）
図書館蔵書規模 開架5万点、閉架２万点
図書館常備品：ヘルメット（2）、懐中電灯（1）、救急箱（1）、軍手（20）
※事務室に常備
http://savemlak.jp/

## Slide 6: ■地震イメージの共有
震度階級 | 人の体感・行動 | 屋内の状況 | 屋外の状況
5 | ほとんどの人が驚く。歩いている人のほとんどが、揺れを感じる。眠っている人のほとんどが、目を覚ます。 | 電灯などのつり下げ物は大きく揺れ､棚にある食器類は音を立てる。座りの悪い置物が、倒れることがある。 | 電線が大きく揺れる。自動車を運転していて、揺れに気付く人がいる。
5弱 | 大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。 | 電灯などのつり下げ物は激しく揺れ､棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。座りの悪い置物の大半が倒れる。固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。 | まれに窓ガラスが割れて落ちることがある。電柱が揺れるのがわかる。道路に被害が生じることがある｡
5強 | 大半の人が、物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。 | 棚にある食器類や書棚の本で、落ちるものが多くなる。テレビが台から落ちることがある。固定していない家具が倒れることがある。 | 窓ガラスが割れて落ちることがある。補強されていないブロック塀が崩れることがある。据付けが不十分な自動販売機が倒れることがある。自動車の運転が困難となり、停止する車もある。
6弱 | 立っていることが困難になる。 | 固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある｡ドアが開かなくなることがある｡ | 壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。
6強 | 立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。 | 固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。 | 壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建物が多くなる。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。
7 |  | 固定していない家具のほとんどが移動したり倒れたりし、飛ぶこともある｡ | 壁のタイルや窓ガラスが破損､落下する建物がさらに多くなる。補強されているブロック塀も破損するものがある。
出典：気象庁ＨＰ
http://savemlak.jp/

## Slide 7: ■地震イメージの共有
http://www.youtube.com/watch?v=Nx7_7X-zBiI
http://savemlak.jp/

## Slide 8: ■地震イメージの共有
筑波大学附属図書館 Some rights reserved
http://www.flickr.com/photos/univtsukuba_lib/5615895974/in/photostream
http://savemlak.jp/

## Slide 9: ■地震イメージの共有
筑波大学附属図書館 Some rights reserved
http://www.flickr.com/photos/univtsukuba_lib/5615895974/in/photostream
http://savemlak.jp/

## Slide 10: ■訓練のルール（方法）
訓練の想定をナレーターが適宜読み上げていきます。その内容を前提として、その時の対応を各班で検討して頂きます。
時間進行
  訓練時間は、実際の時間と同様に進行します。
アクションカード
  ナレーションに従い、ナビゲーターが各班に封筒を手渡し、各班で開封する。
役割の決定
  図書館館長（管理職）1名
  図書館司書（一般職）2名
  カウンター担当（非常勤）5名
各班で進行役（館長）を決めてください。館長は記録役を決めてください。
記録役は、これからのシミュレーション訓練での自分の班の行動を模造紙や付箋を使って記録してください。
http://savemlak.jp/

## Slide 11
まもなく訓練開始です。
訓練の前提や役割を
みなおしてください。
http://savemlak.jp/

## Slide 12
シミュレーション訓練開始
http://savemlak.jp/

## Slide 13
訓練
緊急地震速報
http://savemlak.jp/
沖縄本島南西沖で地震強い揺れに警戒
沖縄本島 座間味 久米島 宮古 石垣
×

## Slide 14
訓練
テレビ画面
大きな地震が発生しました。
沖縄本島では、最大震度6弱、を観測しました。
http://savemlak.jp/

## Slide 15
13:33
訓練
こちらは防災センターです。
ただいま非常に大きな地震が発生しました。
本島内で震度6弱を観測しています。
館内の方は、余震の発生に注意しながら、安全を確認して、慌てずに建物の外に避難してください。
http://savemlak.jp/
Notes: 15

## Slide 16
13:45
訓練
こちらは防災センターです。さきほど非常に大きな地震が発生しました。
まだ、建物内に残っている方は、余震の発生に注意しながら、安全を確認して、慌てずに建物の外の広い場所へ避難してください。
館内の方は駐車場への移動を始めてください。
津波警報を発表中。到達予想時刻は１６：４０、最大で３ｍとなっております。
http://savemlak.jp/
Notes: 16

## Slide 17
13:50
訓練
こちらは防災センターです。さきほど非常に大きな地震が発生しました。
まだ、建物内に残っている方は、余震の発生に注意しながら、安全を確認して、慌てずに建物の外へ移動してください。館内の方は駐車場へと移動してください
到達予想時刻は１６：４０、最大で３ｍとなっております。
http://savemlak.jp/
Notes: 17

## Slide 18
14:00
訓練
こちらは防災センターです。
建物の外の広い場所に避難したら、各施設の責任者は、現在、判明している状況を防災センターに報告してください。 １６：４０、最大で３ｍとなっております。
http://savemlak.jp/
Notes: 18

## Slide 19
14:20
訓練
こちらは防災センターです。まだ余震が続いています。
また、村内の一部地域で火災が発生しています。
交通機関は全面的に停止している模様です。
なお、この地震による津波の恐れがあります。
http://savemlak.jp/
Notes: 19

## Slide 20
14:30
訓練
こちらは防災センターです。
気象庁の発表によると、引き続き大きな余震が発生する可能性があるとのことです。建物の中には絶対に入らないでください。
また、村内では一部火災が発生しており、自宅へ戻ることが困難な地域もあります。無理に自宅に戻ろうとはせず、各自で責任のある行動をお願いします。
また、津波の到達が予想されています。中泊遺跡方面の高い場所などなるべく高い場所への非難をはじめてください
http://savemlak.jp/
Notes: 20

## Slide 21
14:40
訓練
こちらは防災センターです。
現在、判明している状況を防災センターに報告してください。
http://savemlak.jp/
Notes: 21

## Slide 22
休憩
http://savemlak.jp/

## Slide 23
振り返り
http://savemlak.jp/

## Slide 24
共有
http://savemlak.jp/

## Slide 25
25
■講評
岡本真
（saveMLAKプロジェクトリーダー）
http://savemlak.jp/
Notes: 25

## Slide 26
http://savemlak.jp/
以上で本プログラムは終了です。
本プログラムは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス「表示 - 継承 2.1 日本 (CC BY-SA 2.1)」に基づき利用できます。
各施設でのより現実的な訓練にお役立てください。全資料をsaveMLAKサイトで公開します。
Notes: 26